Sicurezza stradale in città

Un progetto pilota per risolvere alcune criticità relative alla sicurezza stradale in città.

E’ quanto ha deliberato recentemente la Giunta municipale dopo avere anche aderito al terzo programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, concorrendo al bando di finanziamento della Regione Marche con due diversi progetti, attualmente al vaglio degli uffici competenti, finalizzati in particolar modo alla riduzione dell’incidentalità e alla protezione dei pedoni e dei ciclisti.

La necessità di predisporre un progetto organico è nata anche in conseguenza alle richieste, emerse nel corso delle diverse Giunte itineranti organizzate dall’Amministrazione nei diversi quartieri di Macerata, di interventi finalizzati alla tutela dei pedoni e alla riduzione della velocità dei mezzi che circolano in città.

All’attenzione dell’Amministrazione soprattutto le criticità emerse negli ultimi anni in via dei Velini, una zona dove, dopo sopralluoghi e rilevamenti delle caratteristiche strutturali della strada, della densità del traffico e delle velocità medie dei veicoli, sono stati prospettati alcuni possibili interventi da attuare in via sperimentale con l’obiettivo di determinare un naturale rallentamento dell’andatura dei veicoli e introdurre misure di maggior tutela a favore dei pedoni.

Il progetto per via dei Velini prevede:

1) 	-     razionalizzazione degli attraversamenti pedonali;

- riduzione dell’ampiezza della carreggiata con realizzazione di isole salvagente per facilitare l’attraversamento pedonale e determinare una naturale riduzione della velocità dei veicoli ;

- razionalizzazione delle fermate autobus anche in relazione ai punti protetti di attraversamento pedonale.

- Un monitoraggio periodico dei dati di incidentalità rilevati e della velocità dei veicoli per verificare l’efficacia delle misure introdotte, elaborando record periodici che pongano a confronto i dati relativi ai periodi precedenti e successivi alle modifiche introdotte.

- Verifica sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro abitato, dello stato della segnaletica orizzontale e verticale relativa alla tutela del pedone provvedendo all’eventuale sostituzione, modifica o  nuova installazione.

- Verifica dello stato di manutenzione degli impianti semaforici pedonali e loro adeguamento, provvedendo al completamento della sostituzione delle vecchie lanterne ad incandescenza con nuove lanterne a led, che garantiscano, oltre al risparmio energetico, una migliore visibilità.

- Rifacimento del fondo stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali che presentano evidenti problemi, tali da rendere poco efficace e duraturo il ripasso della vernice con la zebratura, in particolare nelle vie ad alta densità di traffico pedonale in cui non sono previste a breve opere di asfaltatura, per migliorare la visibilità delle strisce pedonali.

- Intensificazione dei controlli in materia delle norme di comportamento, con particolare riferimento al rispetto della velocità consentita, da attuarsi attraverso:

- individuazione delle postazioni di controllo sulla base dei dati di sinistrosità delle strade e dei rilevamenti sulle stesse, effettuati anche a seguito di esposti e segnalazioni;

- periodica e costante programmazione del servizio telelaser sul territorio, da svolgere con particolare sistematicità sulle strade ritenute maggiormente pericolose, sulle quali sarà, per quanto possibile, installata una segnaletica fissa che avvisi l’utenza della possibilità di controllo, anche a scopo permanentemente preventivo;

- nella fase di prima attuazione i controlli della velocità riguarderanno le seguenti vie:

- via dei Velini;

- via Cincinelli;

- via Roma;

- viale Carradori;

- via Cioci;

- borgo Compagnoni;

- viale Indipendenza;

- via Pancalducci;

- via Natali/via Liviabella;

- via Trento;

- contrada Morica;

- strada provinciale 485 (cosiddetta Carrareccia), all’interno del centro abitato di Piediripa.

- Istituzione di un tavolo tecnico formato da personale del Servizio Servizi Tecnici e della Polizia Municipale in cui si proceda periodicamente:

- all’analisi di problematiche di sicurezza stradale che si sono evidenziate sul territorio, al fine di prospettare eventuali misure di intervento, previ sopralluoghi e rilevamenti tecnici;

- alla verifica dei risultati ottenuti con il progetto pilota e con gli ulteriori interventi  per accertarne l’efficacia  e l’esportabilità in altre zone della città, ponendo le premesse per la futura costruzione di un piano di sicurezza stradale.